TOLVA PARA TRANSPORTE DE CEMENTO

FUNCIONAMIENTO

Las tolvas para transporte de cemento entran dentro de los denominados “Contenedores”, se encuentran conformadas por varios compartimientos que se identifican por las bocas de descarga en su vientre.

La carga se realiza desde una tolva que se encuentra por encima del equipo mediante una manga que descarga por la boca superior, la misma se cierra herméticamente mediante tapa y mariposas.

La descarga se efectúa mediante aire a presión provisto por un compresor instalado como parte del equipamiento del contendor.

Por medio de cañería el aire a presión se lleva al pie de cada tolva.

Luego de encender el compresor se abre la válvula de inyección de aire tangencial (su función es la de remover el cemento de la tolva).

Llegada la presión a 2 kg/cm2 se abre la compuerta de accionamiento neumático de la tolva a descargar y se comienza a abrir la válvula de eyección hasta que la presión baje a 1,5 kg/cm2, el aire del eyector impulsa al cemento por la cañería, normalmente debe elevarse a varios metros, se carga al nuevo depósito por la parte superior.

Si la presión baja de 1,5 kg/cm2  puede que no sea suficiente para elevar la carga y se acumula formando un tapón generando aumento de presión en la tolva al no tener descarga.

Para evitar la explosión de la tolva por sobre presión  cuenta con válvulas de seguridad, la del compresor abre a 2,5 kg/cm2