PARAGOLPES

Legalidad de norma IRAM

10260

LEY DE TRANSITO

Ley Nº 24.449

TITULO V

EL VEHICULO

CAPITULO I

Modelos nuevos

ARTICULO 30. — REQUISITOS PARA AUTOMOTORES. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:

b) Paragolpes y guardabarros o carrocería que cumpla tales funciones. La reglamentación establece la uniformidad de las dimensiones y alturas de los paragolpes;ARTICULO deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos sin perjuicio de aquellos que la Norma IRAM respectiva incorpore:

Decreto 779-95

ANEXO 1

TITULO V

EL VEHICULO

CAPITULO I

MODELOS NUEVOS

ARTICULO 30

30.- Requisitos para automotores. Los dispositivos de seguridad para los vehículos automotores

b) Los paragolpes o las partes de carrocería que cumplan esa función, no podrán ser alterados respecto del diseño original de fábrica o de aquel establecido por el constructor de etapa posterior. No será admitido el agregado de ningún tipo de aditamento del que pueda derivarse un riesgo hacia los peatones u otros vehículos. Asimismo responderán a las especificaciones de las Normas IRAM respectivas.

Conclusión: De lo visto en la Ley 24449 y su Decreto Reglamentario se comprueba la validéz legal de la Norma IRAM 10260.

Dimensiones permitidas1. Aplicable a vehículos categoría N1; N2y O4

2.No debe el paragolpes presentar bordes filosos ni estar curvado hacia afuera.

3.Puede ser rebatible y con altura regulable.

4.Ancho del paragolpes  no menos de 100 mm.

5.El largo no podrá superar el ancho de la carrocería y como mínimo ser 100 mm más corto en cada extremo que la carrocería.

5.La altura máxima de la cara inferior del paragolpes no podrá ser mayor a 400 mm.

6. El paragolpes deberá estar en el mismo plano verical que la carrocería.

7. En el caso de Taransporte de Cargas Peligrosas el paragolpes deberá sobresalir en 150 mm del plano que contiene el extremo trasero del vehículo.

8. Para definir el plano vertical no se tomarán en cuenta salientes que se encuentren por encima de los 3000 mm de altura.

Si desea información detallada remitirse a la Norma IRAM 10260, la cuál puede ser adquirida por internet.